FINTEX Plus

Mazgājama akrilāta, lateksa krāsa iekštelpām  ar paaugstinātu segtspēju

Īpašības

( Pielietojama sienu, griestu un cinkotu ventilācijas cauruļu krāsošanai

( Laba segt spēja

- Var pielietot auduma uzlīmēšanai uz griestiem

( Ieteicama tikai iekšdarbiem

( Augsta baltuma pakāpe

( Nedzeltē

( Mazgājama.

# Tehniskie rādītāji:

Noturība pret mazgāšana……………………………………	iztur vairāk kā 2000 tīrīšanas ciklus

Blīvums .......………………………………………………….	apm. 1,4 kg/l

Sausais atlikums ..............................................................	70% no tilpuma

Atšķaidītājs ..………………………………………………….	ūdens

Spīdums ......………………………………………………….	matēta

Toņi ..…………………………………………………………..	balta, bāze A, tikai gaišie toņi (Monicolor Nova, Tikkurila Symphony, daļēji NCS u.c.)

Toņa noturība .………………………………………………..	augsta, nedzeltē

Patēriņš............................................................................. 5 – 8 m²/l

Žūšana: 					Pamatu veidi:

Putekļi nelīp ......................………………….	1 stunda		( Betona virsmas.

Sausa uz tausti ............................................. pēc 2 stundām	( Cements, cementu pamatnes.

Atkārtoti krāsot ......... ....................................nav nepieciešams	( Ģipsis un ģipškartona plātnes.

Gaisa temperatūra.................... .................... ne zemāka kā + 5(С	( Kokšķiedras, skaidu plāksnes

Relatīvais gaisa mitrums ……………. ........... ne augstāks kā 80%

Pielietošanas metode:

Virsmu attīrīt no putekļiem un netīrumiem. Plaisas un šuves izlīdzināt ar špakteli Fintex vai tai līdzīgu. Pateicoties labai segt spējai krāsošanu veikt 1 reizi. Krāsa tiek uzklāta ar otu, rullīti vai pulverizatoru.

Pēc darba veikšanas instrumentus mazgāt ar ūdeni.

Glabāšana: 2 gadi rūpnīcas iepakojumā, pie temp. ne zemāk kā + 5(С.	Iepakojums: …… 2,7 l, 9 l, 18 l

Toņi: tonējama pēc Monikolor,			Sargāt no sala !