FINTEX 7

Mazgājama polimērakrilāta lateksa krāsa iekštelpām

Īpašības

( Pielietojama sienu un griestu krāsošanai

( Laba segt spēja

( Ieteicama tikai iekšdarbiem

( Augsta baltuma pakāpe

( Nedzeltē

( Mazgājama. Var pielietot mazgāšanas līdzekļus.

# Tehniskie rādītāji:

Noturība pret mazgāšana……………………………………	iztur vairāk kā 5000 tīrīšanas ciklus

Blīvums .......………………………………………………….	apm. 1,35 kg/l

Sausais atlikums ..............................................................	60% no tilpuma

Atšķaidītājs ..………………………………………………….	ūdens

Spīdums ......………………………………………………….	pilnīgi matēta

Toņi ..…………………………………………………………..	balta, bāze A, tikai gaišie toņi (Monicolor Nova, Tikkurila Symphony, daļēji NCS u.c.)

Toņa noturība .………………………………………………..	augsta, nedzeltē

Patēriņš

Agrāk krāsotas virsmas ..............................................…….		10 – 12 m²/l

Špaktelētām, kokšķiedras, skaidu plākšņu virsmām...……..	 	8 – 10 m²/l

Betona un apmestām virsmām .....................................…… 	5 – 7 m²/l

Stikla šķiedras tapetes ...................................................…... 	8 – 10 m²/l

Žūšana: 					Pamatu veidi:

Putekļi nelīp ......................………………….	30 minūtes		( Betona virsmas.

Sausa uz tausti ............................................. pēc 1 stundas	( Cements, cementu pamatnes.

Atkārtoti krāsot ......... ....................................pēc 2 stundām	( Ģipsis un ģipškartona plātnes.

Gaisa temperatūra.................... .................... ne zemāka kā + 5(С	( Kokšķiedras, skaidu plāksnes

Relatīvais gaisa mitrums ……………. ........... ne augstāks kā 80%	( Stikla šķiedras tapetes.

Pielietošanas metode:

Virsmu attīrīt no putekļiem un netīrumiem. Plaisas un šuves izlīdzināt ar špakteli Fintex vai tai līdzīgu. Krāsošanu veikt 1-2 reizes, atkarībā no virsmas. Krāsa tiek uzklāta ar otu, rullīti vai pulverizatoru.

Pēc darba veikšanas instrumentus mazgāt ar ūdeni.

Glabāšana: 2 gadi rūpnīcas iepakojumā, pie temp. ne zemāk kā + 5(С.	Iepakojums: …… 2,7 l, 9 l, 18 l

Toņi: .......tonējama pēc Monikolor, Symphony, NCS sistēmām	Sargāt no sala !