FINTEX KSM 42

Mazgājama akrilāta, lateksa krāsa iekšdarbiem

biežai virsmas mazgāšanai

Īpašības

( Pielietojama sienu un griestu krāsošanai mitrās telpās

- Sastāvā ietilpst spēcīga viela pret pelējuma veidošanos

( Ieteicama tikai iekšdarbiem

( Var pielietot uz agrāk ar alkīda krāsām krāsotām virsmām

( Nedzeltē

( Mazgājama.

# Tehniskie rādītāji:

Noturība pret mazgāšana……………………………………	iztur vairāk kā 30000 tīrīšanas ciklus pielietojot dezinficējošos līdzekļus

Blīvums .......………………………………………………….	apm. 1,20 kg/l

Sausais atlikums ..............................................................	70% no tilpuma

Atšķaidītājs ..………………………………………………….	ūdens

Spīdums ......………………………………………………….	pusspīdīga

Toņi ..…………………………………………………………..	balta, bāze A un C tonējās

Toņa noturība .………………………………………………..	augsta, nedzeltē

Patēriņš

Agrāk krāsotas virsmas ..............................................…….	 	9 – 11 m²/l

Špaktelētām, kokšķiedras, skaidu plākšņu virsmām...……..	 	7 – 10 m²/l

Betona un apmestām virsmām .....................................…… 	5 – 7 m²/l

Stikla šķiedras tapetes ...................................................…... 	7 – 10 m²/l

Žūšana: 					Pamatu veidi:

Putekļi nelīp ......................………………….	1-2 stundas		( Betona virsmas.

Sausa uz tausti ............................................. pēc 2 stundām	( Cements, cementu pamatnes.

Atkārtoti krāsot ......... ....................................pēc 3-4 stundām	( Ģipsis un ģipškartona plātnes.

Gaisa temperatūra.................... .................... ne zemāka kā + 5(С	( Kokšķiedras, skaidu plāksnes

Relatīvais gaisa mitrums ……………. ........... ne augstāks kā 80%	( Stikla šķiedras tapetes.

Pielietošanas metode:

Virsmu attīrīt no putekļiem un netīrumiem. Plaisas un šuves izlīdzināt ar špakteli Fintex vai tai līdzīgu.

Vecas agrāk krāstas virsmas, mazgāt ar mazgājamo šķīdumu un apstrādāt ar smilšpapīru. Krāsošanu veikt 1-2 reizes, atkarībā no virsmas. Krāsa tiek uzklāta ar otu, rullīti vai pulverizatoru.

Pēc darba veikšanas instrumentus mazgāt ar ūdeni.

Glabāšana: 2 gadi rūpnīcas iepakojumā, pie temp. ne zemāk kā + 5(С.	Iepakojums: …… 2,7 l, 9 l, 18 l

Toņi: tonējama pēc Monikolor, Symphony, NCS sistēmām		Sargāt no sala !